. pielikums iepirkuma procedūras „Klīniskā audiometra piegāde”,

id. Nr. VCB 2010/02M nolikumam

Tehniskā specifikācija klīniskajam audiometram

| Tehniskie parametri | Atbilstība | Datu brošūras lappuses Nr. |
| --- | --- | --- |
| 1. Pamatprasības Iekārtai |  |  |
| 1.1. Iekārtai jābūt apgādātai ar vadības paneli, jābūt iespējām pievienot papildus elementus |  |  |
| 1.2. Ātra un precīza audiometrijas datu iegūšana |  |  |
| 1.3. Vizuāls ekrāns |  |  |
| 1.4. Iebūvēts marķieris / taimeris |  |  |
| 1.5. Divu kanālu kontrole |  |  |
| 1.6. Ergonomiska klaviatūra ātram un komfortablam darbam |  |  |
| 1.7. Dažādu papildus iekārtu vienlaicīgas pievienošanas iespēja ar miksēšanas un uzlabošanas iespējām |  |  |
| 1.8. Iebūvēta kalibrācijas sistēma |  |  |
| 1.9. Krāsaina izdruka uz parastā A4 formāta papīra |  |  |
| 1.10. Testa rezultātu izdruka, vai nosūtīšana uz personālo datoru |  |  |
| 2. Komplektā iekļaujamie aksesuāri |  |  |
| 2.1. Pacienta austiņas (gaisa vadīšanas austiņas) |  |  |
| 2.2. Kaula vibrators (kaula vadīšanas austiņas) |  |  |
| 2.3. Pacienta rokas slēdzis (atbildes poga) |  |  |
| 2.4. Mikrofons komplektā ar kontroles austiņām (audiometristam) |  |  |
| 2.5. Pacienta mikrofons |  |  |
| 2.6. Skaņas lauku akustiskās sistēmas – skandas (brīvā lauka audiometrijas veikšanai), vismaz divas |  |  |
| 2.7. Printeris (krāsains) |  |  |
| 3. Frekvenču diapazons |  |  |
| 3.1. Gaisa pārvade- 125 – 12 000 Hz |  |  |
| 3.2. Kaula pārvade- 250 – 8000 Hz |  |  |
| 3.3. Skaņas lauks- 250 – 12 000 Hz |  |  |
| 3.4. Precizitāte 1% |  |  |
| 3.5. Kopējais kropļojumu līmenis: 2% gaisa vadīšanas austiņām; 5% kaula vadīšanas austiņām |  |  |
| 4. Skaņas intensitāte |  |  |
| 4.1. Gaisa vadīšanas austiņām 10 – 120 db |  |  |
| 4.2. Kaula vadīšanas austiņām 10 – 80 db |  |  |
| 4.3. Brīvā skaņu lauka audiometrijai 10 – 90 db |  |  |
| 5. Mikrofons balss testa veikšanai un komunikācijai starp audiometristu un pacientu. Skaņas intensitātes: |  |  |
| 5.1. Gaisa vadīšanas austiņām 10 – 100 db |  |  |
| 5.2. Kaula vadīšanas austiņām 10 – 65 db |  |  |
| 5.3. Brīvā skaņu lauka audiometrijai 10 – 90 db |  |  |
| 6. Nepieciešamā papildus iespēja |  |  |
| Augsto skaņu frekvenču audiometrija |  |  |
| Cena bez PVN par Iekārtu (LVL) |  |