1. pielikums iepirkuma procedūras „Bērnu refraktometra piegāde”,

id. Nr. VCB 2011/02M nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Bērnu refraktometrs, paredzēts redzes testēšanai agrīnā vecuma bērniem

Prasības:

1. Iespēja veikt refrakcijas mērījumus binokulāri no attāluma agrīnā vecuma bērniem vismaz no 6 mēnešu vecuma

2. Veicamie mērījumi:

2.1 Refrakcija

2.2 Zīlītes diametrs

2.3 Starpzīlīšu attālums

2.4 Zīlīšu nobīde no centrālās asis (gaze)

3. Tehniskās prasības:			jābūt

3.1 Refrakcijas mērīšanas iespējas	binokulāri un monokulāri

3.2 Sfēras mērīšanas diapazons	+5.00/-7.00 D, solis 0.25 D ± 0.25dpt

3.3 Cilindra mērīšanas diapazons 	+5.00/-7.00 D, solis 0.25 D ± 0.25dpt

3.4 Asis 				1-180°, solis 1° ± 15°

3.5 Zīlītes diametrs			4.0 – 8.0 mm, solis 0.1 mm ± 10%

3.6 Starpzīlīšu attāluma mērījums 	solis 1.0 mm ± 10 %

3.7 Mērījuma laiks			0.02 s

3.8 Mērījuma attālums		1 m ( ± 5 cm)

3.9 Fiksācijas mērķi			Skaņas un gaismas signāli

3.10 Mērīšanas princips		binokulāra dinamiska skiaskopija

4. Atskaites un atmiņa:

4.1 Veiktu mērījumu saglabāšana datubāzē ar pacienta datiem un mērījuma rezultātiem

4.2 Krāsainas izdrukas iespēja

5. Komplektācija:

5.1 Refraktometrs;

5.2 Liela izmēra LCD monitors (ne mazāk, ka 19”);

5.3 Krāsu lāzerprinteris.