1.1. pielikums

atklāta konkursa „Lifta nomaiņa”, ID Nr. VCB 2013/02K

nolikumam

Lifta iekārtas tehniskā specifikācija

Tehniskajās specifikācijas norādītos izmērus iespējams pārbaudīt (pārmērīt) Nolikumā norādītās objekta apskates laikā. Darbu izpildes laikā pretenzijas pret norādītajiem izmēriem Pasūtītājs nepieņems.

Lifta nomaiņa, ieskaitot visus celtniecības darbus

| Nr. |  | Tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Lifts |
| 1.1. | Lifta tips | Elektriskais siksnu lifts Genesis™ vai ekvivalents |  |
| 1.2. | Lifta atbilstība | Pasažieru lifts pēc LVS EN 81-1+A3:2010 |  |
| 1.3. | Celtspēja | 630 kg / 8 pasažieri |  |
| 1.4. | Nominālais ātrums | ne mazāks par 1,00 m/s |  |
| 1.5. | Pacelšanas augstums | 12 m |  |
| 1.6. | Pieturvietas | 5, visas no vienas puses |  |
| 2. | Pievads |
| 2.1. | Piedziņa | Elektriskā, ar reģenerāciju, taupa elektroenerģiju, pēc reģenerācijas atdod atpakaļ tīklā, siksnu, ar frekvences regulēšanu; vai: cita elektroenerģiju taupoša pievada sistēma bez reģenerācijas |  |
| 2.2. | Mašīntelpa | Bez mašīntelpas |  |
| 2.3. | Tīkla spriegums | trīsfāzu maiņstrāva 220/380 V +/- 5%, 50 Hz |  |
| 3. | Kabīne |
| 3.1. | Kabīne, iekšējie izmēri ne mazāki | platums - 1100 mm, dziļums - 1400 mm, augstums - 2100 mm |  |
| 3.2. | Tips | Ieeja no vienas puses |  |
| 3.3. | Kabīnes apdare | Sienas: plātnes, grey vai sand tonis; Grīda: PVC pārklājs; Griesti: plātne, white tonis |  |
| 3.4. | Apgaismojums | LED spuldzes griestos |  |
| 3.5. | Kabīnes durvis | Automātiskās ar frekvences regulēšanu |  |
| 3.6. | Durvju apdare | Matēts nerūsējošais tērauds |  |
| 3.7. | Durvju drošība | Fotoelementi |  |
| 4. | Šahta |
| 4.1. | Šahtas tips | dzelzsbetona mūris |  |
| 4.2. | Šahtas izmēri | platums 1600 mm, dziļums 1870 mm, bedres dziļums 1000 mm, pēdējā stāva augstums 3320mm |  |
| 4.3. | Šahtas durvis (5 gab.) | teleskopiskā atvēršana; atvēršanās izmēri: 900 x 2000 mm; Durvju vērtnes- matēts nerūsējošais tērauds |  |
| 4.4. | Portāli, TRF | Matēts nerūsējošais tērauds |  |
| 4.5. | Ugunsdrošības klase | E 120 |  |
| 5. | Vadības sistēma |
| 5.1. | Tips | savākšanas sistēma uz leju un uz augšu |  |
| 5.2. | Vadība | mikroprocesoru tehnoloģija; vairāku vienlaicīgu izsaukumu gadījumā lifts dodas uz tuvāko stāvu, kur aktivizēta izsaukuma poga; 2. stāva un 4. stāva izsaukums- tikai ar piekļuves kontroles sistēmu („čipi” vai kartiņas) |  |
| 5.3. | Izsaukuma pogas | matēts nerūsējošais tērauds |  |
| 5.4. | Avārijas vadība | EFO, ugunsgrēka |  |
| 5.5. | Kabīnes pārslodzes režīms | jābūt |  |
| 5.6. | Aprīkojums | pārslodzes indikators, ventilators kabīnē, avārijas apgaismojums un zvans, šahtas apgaismojums |  |
| 5.7. | Kabīnes tablo | elektromehāniskās pogas ar ilumināciju, papildus stāvu pogām arī pavēles pogas „Durvis vaļā”, „Durvis ciet”, ventilatora slēdzis, kabīnes atrašanās vietas indikators |  |
| 5.8. | Pieturvietu tablo | iebūvēti, ar divām pogām (uz augšu, uz leju), ar nerūsējošā tērauda segplāksni |  |
| 5.9. | Kabīnes atrašanās vietas rādītājs | ar virziena bultiņām, iebūvēts pie 1. stāva pieturvietas |  |
| 5.10. | Papildus informācija | Stāvu numerāciju norādīt kā pieņemts Latvijā, t.i. 1. stāvs ir 1. stāvs lifta informācijā |  |
| 6. | Lifta iekārtas cena, LVL bez PVN |  |
| 7. | Nepieciešamo būvdarbu izmaksas, LVL bez PVN |  |
| 8. | Kopējā piedāvājuma cena, LVL bez PVN |  |