1. pielikums

iepirkuma procedūras „Zobārstniecības iekārtas piegāde”,

ID Nr. VCB 2016/02M nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

| Nr.p.k. | Pasūtītāja minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums | Lappuses numurs datu brošūrā |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Zobārstniecības iekārta |  |  |
| 1.1. | Pacienta krēsls ar labo un kreiso roku balstu. Labais nolaižams |  |  |
| 1.1.1. | pacienta krēsla pamatne ar atbalsta sistēmu, ar nepieciešamību stiprināt to pie grīdas |  |  |
| 1.1.2. | pacienta krēsla vadāmība no divām atsevišķām vietām: no iekārtas vadības pedāļa un ārsta vadības pults |  |  |
| 1.1.3. | pacienta krēsls ar izkāpšanas stāvokli |  |  |
| 1.1.4. | krēsla mīkstā apšuve (ādas aizvietotājs) bez savienojuma vietām (bez šuvēm) |  |  |
| 1.1.5. | krēsla un pagalvja funkcija pacientu ārstēšanai ratiņkrēslos |  |  |
| 1.1.6. | aizsardzības sistēma pret priekšmetu nokļūšanas zem pacientu krēsla un pacienta krēsla atzveltnes |  |  |
| 1.2. | Instrumentu panelis ar vadības bloku un iespēju mainīt augstumu |  |  |
| 1.2.1. | instrumentu panelis stiprināts uz energobloka pantogrāfiskā pleca, instrumentu paneļa augstuma regulācija ar mehānisku fiksāciju izvēlētajā stāvoklī |  |  |
| 1.2.2. | iespēja pievienot minimums 5 instrumentu pievadus |  |  |
| 1.2.3. | instrumentu padeve no augšas bez fiksācijas |  |  |
| 1.2.4. | panelī integrēta ārsta vadības pults ar iespēju no tā vadīt pacienta krēslu, iestādīt: maksimālos/minimālos apgriezienus mikromotoram; min./max jaudu skalerim un to indikāciju uz paneļa (displejs LED vai LCD); instrumentu ūdens dzesēšanas iesl./izsl.; glāzes uzpildes iesl./izsl., tās programmēšana; spļautuves apskalošanas iesl./izsl., tās programmēšana; mikromotora reversa iesl./izsl.; iespēja ieslēgt instrumenta dzesēšanu tikai ar gaisu |  |  |
| 1.2.5. | instrumentu paneļa ārsta vadības pultī integrēts negatoskops; |  |  |
| 1.2.6. | visu instrumentu pievadu turētāji bez turētāja fiksācijas funkciju darba pozīcijā; |  |  |
| 1.2.7. | visiem instrumentiem viens instrumentu dzesēšanas ūdens regulators |  |  |
| 1.2.8. | elektriskā mikromotora pievads |  |  |
| 1.2.9. | elektriskais mikromotors bez gaismas – 1 gab. |  |  |
| 1.2.10. | leņķa gals ar iekšējo dzesēšanu, LED ģeneratoru un redukciju 1:1 - 1gab. |  |  |
| 1.2.11. | turbīnas pievads ar fibrooptiku |  |  |
| 1.2.12. | turbīnas gals ar Led gaismu un ātrā savienojuma elementu – 1 gab. |  |  |
| 1.2.13. | 3- funkciju ūdens – gaisa pistole |  |  |
| 1.2.14. | ultraskaņas zobakmens noņēmējs ar maksimālo jaudu ne mazāku par 8W – 1 gab. ar vismaz 3 uzgalīšiem |  |  |
| 1.2.15. | grozāms plauktiņš, stiprināms pie ārsta instrumentu paneļa ar noņemamu autoklavējamu paplāti |  |  |
| 1.3. | Asistenta pults ar vadības funkcijām |  |  |
| 1.3.1. | siekalu un putekļu atsūcēji ar automātisku ieslēgšanos/izslēgšanos tos noceļot |  |  |
| 1.3.2. | asistenta vadības pults glāzes uzpildes un spļautuves vadībai un to programmēšanai |  |  |
| 1.4. | Spļautuves bloks |  |  |
| 1.4.1. | pie krēsla piestiprināts spļautuves bloks ar tajā integrētu grozāmu keramisko spļautuvi un glāzes uzpildi; |  |  |
| 1.4.2. | spļautuves blokā integrēta destilētā ūdens tvertne automātiskai ūdens padevei instrumentiem |  |  |
| 1.4.3. | spļautuves blokā integrēts amalgamas separators, sausā siekalu un putekļu atsūkšanas separatora sistēma ar lielo daļiņu filtru pirms separatora |  |  |
| 1.5. | Glāzes ūdens sildītājs |  |  |
| 1.6. | Energobloks |  |  |
| 1.6.1. | Energlobloks iebūvēts zem pacienta krēsla,220V barošanas spriegums |  |  |
| 1.7. | Daudzfunkcionāls iekārtas vadības pedālis |  |  |
| 1.7.1. | Pedāļveida multifunkcionāls Iekārtas kājas vadības pedālis ar šādām funkcijām: -pacienta krēsla vadība; -instrumenta vadība; -mikromotora apgriezienu proporcionāla vadība; -skalera jaudas proporcionāla vadība; -spļautuves apskalošanas iesl./izsl.; -glāzes uzpildes iesl./izsl.; -mikromotora reversa iesl.; -chip-blower funkcija; -instrumentu dzesēšanas ūdens iesl./izsl. |  |  |
| 1.7.2. | Vadības dizains un mehānismi: -ērtai pārvietošanai – uz augšu fiksēts rokturis; -vadībai un instrumentu, u.c., ieslēgšanai /izslēgšanai pedālis darbināms virzienā uz leju / uz augšu |  |  |
| 2. | Citi |  |  |
| 2.1. | LED Operācijas lampa ar rokas kustības ieslēgšanas sensoru un intensitātes iestādīšanas iespējām uz lampas |  |  |
| 2.2. | ārsta krēsls ar 5 ritenīšiem, pusapaļa grozāma atzveltne, augstuma regulēšana ar pneimatisko atsperi |  |  |
| 2.3. | krēslu apšuvuma krāsas un materiāla izvēles iespēja |  |  |
| 2.4. | darbinieku apmācība un Iekārtas apkalpošana |  |  |
| 2.5. | lietotāja valoda –latviešu (lietošanas instrukcija latviešu valodā) |  |  |
| 3. | Cena par Iekārtas komplektu, EUR bez PVN |  |  |